1、项目名称

柳泉料厂项目

2、建设地点

固安县柳泉镇106国道公路养护站北100米路东

3、建设单位

固安县东升公路工程有限公司

4、环境影响评价机构

河北皓淼环保工程有限公司

5、项目概况

占地面积130000m2，建筑面积7230m2。

6、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

运营期

①废气：

本项目运营期间，生产废气主要为骨料堆棚粉尘、石粉罐呼吸废气、冷料斗粉尘、 输送带送料口粉尘、溢料卸料粉尘、骨料烘干废气、沥青罐呼吸废气、搅拌缸出料废 气、锅炉天然气燃烧废气。冷料斗粉尘、输送带送料口粉尘、溢料卸料粉尘：冷料仓 设置三面软帘的集气罩，输送带送料口设置集气罩，溢料卸料口设置三面密闭，一面 软帘的集气罩，上述工序产生的废气通过引风机引入布袋除尘器处理后通过高 15m 排 气筒排放(DA001)；烘干废气通过引风机引入旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过高 30m 排气筒排放(DA002)；沥青罐呼吸废气、搅拌缸出料废气：经管道通过引风机引入电捕焦油器+活性炭吸附处理后通过 15m 高排气筒(DA003)高空排放；锅炉天然气 燃烧废气：低氮燃烧器+8m 高排气筒(DA004)高空排放；骨料堆棚粉尘：封闭结构， 上方均设计为彩钢板顶棚，四周设置围墙，安装喷淋装置；石粉罐呼吸废气：经罐顶 脉冲布袋除尘器处理后无组织排放。

②废水：

本项目喷淋用水全部自然蒸发，车辆冲洗废水、设备冲洗废水经沉淀池

沉淀后回用于生产。无生产废水产生。，厂区旱厕定期清淘，无外排废水产生

③噪声：

东、南、北厂界噪声贡献值满足《工业企业

厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，西厂界噪声贡献

值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准要求

④固体废弃物

本项目产生的固体废物主要包括石粉、细粉、废滤袋、泥沙、落尘、废

活性炭、废导热油、废焦油和生活垃圾。

旋风除尘+布袋除尘器产生的石粉回用于生产；布袋除尘器产生的细粉、

布袋除尘器定期更换产生的废滤袋外售综合利用；沉淀池产生的泥沙、地面

清理产生的落尘收集后由环卫部门统一处理；废活性炭、废导热油、废焦油

暂存于厂区危废间，定期交有资质单位进行处置；生活垃圾由环卫部门统一

清运